2.2. Общая постановка задачи проектирования

Задача проектирования как задача синтеза технической системы с заданными качественными характеристиками представляет собой многоэтапный процесс, который осуществляют на этапах внешнего и стадиях внутреннего проектирования. На начальном этапе определяются цели проектирования, которые задает заказчик - разработчик технической системы более высокого уровня. Детальная проработка целей осуществляется в ряде случаев за счет проведения соответствующих научно-исследовательских работ, в ходе которых анализируется влияние создаваемого технического объекта на окружающую среду, даются оценки расхождений характеристик существующих систем с изменившимися к ним требованиями. На основе анализа, связанного со сравнением различных вариантов проектируемой системы, принимается решение о создании перспективного варианта. На последующем этапе формируется концепция перспективной технической системы, позволяющая подготовить данные, необходимые для создания модели проектируемого объекта.

Рассмотрим общие требования и ограничения, которые предъявляются к проектируемому объекту.

Первую группу требований составляю технико-эксплуатационные требования, включающие основные параметры машины: мощность, скорость, производительность, габариты и т.п. Вторая группа охватывает экономическую сторону проектируемого объекта, а именно: себестоимость машины и (или) создаваемой с помощью машины продукции. Социальные требования относят к третьей группе требований. Эти требования касаются необходимой степени автоматизации, безопасности работы, удобства обслуживания и др.

Ограничения могут быть функциональными, когда задаются точные характеристики системы, областными, когда характеристики заданы в виде неравенств (например, производительность не менее ... штук в час, габариты не более ...) или экстремальными, когда параметры машины должны иметь максимальное (минимальное) значение.

На этапе внешнего проектирования генерируют рабочее множество вариантов проектируемого объекта. Альтернативные проекты сравниваются между собой и с аналогичными существующими вариантами. Следует подчеркнуть, что использование ЭВМ, в частности систем автоматизированного проектирования (САПР),

позволяет существенно увеличить число рассматриваемых вариантов и при наличии достаточно четких критериев сравнения выбрать наилучший вариант проекта. Требования и ограничения, предъявляемые к проектируемому объекту, позволяют однозначно выделить наилучший вариант из рабочего множества. Иногда довольно жесткие требования, выраженные в техническом задании, не позволяют конструктору найти компромисс между этими требованиями и возможностями производства. Часто технические требования определяют исходя из характеристик какого-либо образца-прототипа не вполне обоснованным увеличением (уменьшением) значений тех или иных показателей, которые стремятся увеличить (уменьшить). В ряде случаев при таком подходе реализовать техническое задание не представляется возможным [17]. Успешное решение задачи проектирования возможно при качественном информационном взаимодействии, в первую очередь, между конструктором и  технологом. Так, конструктору, разрабатывающему техническую систему, по видимому, достаточно задать общие требования к сборочным единицам или ответственным деталям, выражаемые такими количественными показателями, как надежность, ресурс, интенсивность изнашивания и др.  Технолог выбирает способы обработки, методы нанесения износостойких покрытий и т.п., чтобы обеспечить заданные требования и, в случае необходимости, корректирует технические требования.

3.2. Оптимальное проектирование

Инженеру часто приходится выбирать наилучшее из всех приемлемых проектных решений. Проектируя некоторый технический объект, он должен знать, что на пути к достижению поставленной цели существуют некоторые ограничения, сужающие выбор возможных вариантов Цели и ограничения выражаются в виде технических требований или условий Таким образом, оптимальное (наилучшее из возможных) решение рассматривается как результат применения методов теории оптимизации в техническом проектировании Под оптимизацией понимается процесс, в котором максимизируется (или минимизируется) количественная характеристика определенного свойства технического объекта [22] Например, требуется выбрать такие параметры объекта, которые обеспечивают максимальное значение коэффициента полезного действия или минимальную величину металлоемкости конструкции.

Уравнения связи. Переменные проектирования. Ограничения. Условия взаимодействия между элементами технической системы выражаются уравнениями связи (условиями равновесия, прочности, совместности перемещений и т.д.)

Пусть m - число уравнений связи, описывающих условия функционирования системы. При проектировании эти уравнения образуют систему, содержащую n неизвестных (x1,x2,….,x3)-переменных проектирования. Варьируя этими переменными, можно получить различные варианты проектных решений. Особенностью инженерных задач является то, что m < n. В этом случае каждая инженерная задача имеет несколько решений и является объектом оптимизации. Число переменных n может быть достаточно большим, при этом увеличивается сложность и многовариантность задачи. Вот почему часто приходится уменьшать число переменных, используя те или иные соображения, или же допускают их изменения в некоторых пределах, определяемых требованиями технологии изготовления, стандартов и т.п.  В соответствии с этим вводят ограничения на параметры проектируемого объекта.

К ним следует отнести:

- функциональные ограничения на параметры оптимизации:

Используя ограничения в виде равенства, т.е. , можно понизить размерность задачи, уменьшив число изменяемых параметров;

- параметрические ограничения:

Параметрические ограничения можно записать в другой форме, а именно:

где аi, и bi , - минимальное и максимальное значения i-го параметра;

- дискретные ограничения:

где xjk к=1,2,..,n-допустимое дискретное значение j-го параметра, k - номер дискретного значения. Дискретные ограничения связаны с, требованиями стандартов, физической сущностью и т.д. (например, модуль зубчатого колеса как декретная величина устанавливается стандартом, число зубьев, колеса должно быть целым числом).

Кроме того, некоторые переменные могут иметь ограничения по знаку, выражаемые соотношением

Назначение ограничений является важным этапом при решении оптимизационной задачи, так как неучет каких-либо ограничений может привести к тому, что считающаяся "оптимальной" конструкция может иметь параметры (или структуру), далекие от оптимальных. В этой ситуации требуется затратить существенные расходы на доводку конструкции. С другой стороны, введение в рассмотрение избыточных ограничений усложняет расчет конструкции и, в общем, точность получаемых результатов. Таким образом, выбор ограничений представляет собой самостоятельную задачу и в большинстве случаев основывается на опыте и интуиции конструкторов.

Цель оптимизации. Выбор оптимального решения или сравнение альтернативных решений проводится с помощью некоторой функции, определяемой проектными параметрами. Эта функция носит название целевой функции (или критерием качества). В процессе решения задачи оптимизации должны быть найдены такие значения параметров, при которых целевая функция имеет экстремум (минимум или максимум). Целевая функция - это главный критерий оптимальности в математических моделях, с помощью которых описываются инженерные или экономические задачи. Целевую функцию можно записать в виде

где переменные х, принадлежат области допустимых значений D.

В случае одного переменного проектного параметра (n=1) целевая функция является функцией одной переменной, графическое изображение которой может быть представлено какой-то кривой на плоскости. В качестве примера приведем кривую (рис.3.1), отражающую зависимость целевой функции от переменной, изменяющейся в пределах отрезка [а,b].

Рис 3.1. Зависимость функции цепи F от переменной проектирования х, изменяющейся на отрезке  [а,b]

Как видно из рисунка, функция цели может иметь несколько экстремумов (в данном случае минимумов) в области допустимых значений : L - локальный и G - глобальный минимумы.

При n=2 функция цели является функцией двух переменных и ее графиком будет поверхность. При n>3 графиком функции цели уже будет гиперповерхность.

Следует отметить, что целевых функций может быть несколько. В этом случае в качестве основной функции цели - критерия качества объекта может быть выбран суперкритерий, в который определенным образом входят несколько целевых функции или одна из целевых функций принимается за основные, а остальные учитываются в виде ограничений.

Можно выделить два класса задач оптимизации: безусловные и условные. Безусловная задача оптимизации состоит в отыскании максимума или минимума функции цели от n переменных и определении соответствующих значений аргументов на некотором множестве n-мерного пространства (гиперкубе). Условные задачи или задачи с ограничениями требуют задания некоторых ограничений.

Пример оптимального проектирования многоступенчатого редуктора с цилиндрическими колесами. При конструировании многоступенчатых редукторов возникает задача выбора таких передаточных чисел по ступеням, которые обеспечили бы минимальные размеры редуктора. Определяющим параметром (критерием качества) в этом случае будем считать суммарное межосевое расстояние a. Здесь под передаточным числом понимается отношение чисел зубьев колеса к числу зубьев шестерни. Так, Uk = Zkk / Zшk - передаточное число k-й ступени.

Межосевое расстояние между k-м и последующим k+1-м валами (рис.3.2) определяется выражением

Здесь k =1,2,...,n -число ступеней; mk; - модуль зубчатых колес k-й ступени.

# Рис. 3.2. Схема редуктора

Суммарное межосевое расстояние - расстояние от оси первого (входного) вала

редуктора до последнего (n+1) выходного вала запишем в виде

(3.2)

Предположим, что числа зубьев шестерен одинаковы для всех ступеней, тогда, переписав выражение (3.2), получим

В качестве функции цели примем минимум суммарного межосевого расстояния, т. е.

Сформулируем систему ограничений, рассматривая 2-ступенчатый редуктор.

## Функциональные ограничения

1) контактные напряжения на рабочих поверхностях зубьев при передаче крутящего момента Т должны быть не больше допускаемых. Это условие запишем в виде следующего неравенства:

где ZE- коэффициент, учитывающий упругие свойства материалов шестерни и колеса; - коэффициент, учитывающий суммарную длину контактной линии; zH -коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев; KH- коэффициент нагрузки, ТШ -момент на шестерне, dШ - диаметр шестерни, bW – ширина колеса,  - величина допускаемого контактного напряжения

Примем

2) вращающие моменты на шестернях связаны условием

ТШ2- ТШ1 U1=0,                  (3 5)

3) общее передаточное число; и передаточные числа ступеней и,  образуют ограничение в виде равенства

-=0.                     (3.6)

Параметрические ограничения

1) коэффициенты ширины колеса

2) передаточное число ступени

- число зубьев шестерни

Дискретные ограничения

1) модуль зубчатого колеса

2) числа зубьев шестерен

Ограничения по знаку

Таким образом, задача выбора передаточных чисел в редукторе сводится к определению переменных проектирования, минимизирующих суммарное передаточное отношение и удовлетворяющих перечисленным требованиям

Известно, что межосевое расстояние, определяющее габариты редуктора, зависит от контактных напряжений и других факторов, которые входят в следующие выражения для стальных прямозубых  эвольвентных передач внешнего зацепления

(3,7)

(3,8)

Полагая, что kH1= kH1, и     выразим суммарное межосевое расстояние  в виде следующего уравнения:

(3,9)

Перепишем выражение (3.9), обозначив через С величину, стоящую перед квадратной скобкой и приняв во внимание, что ТШ2/ ТШ1=U1. Тогда получим следующее соотношение:

(3.10)

Для того, чтобы найти экстремальное значение функции (3.10), в которой переменные U1 и U1 из связаны между собой зависимостью, применим метод множителей Лагранжа.

Поставим задачу следующим образом. Требуется найти экстремальные значения функции

,имеющей вид

(3.11)

где - неопределенный множитель.

Запишем условия нахождения экстремальных значений функции, выраженной уравнением (3.11). Для этого возьмем производные

(3.12)

В результате получим

(3,13)

Из выражения (3.13) найдем

Решая совместно систему уравнений, полученных путем приравнивания производных (3.13) нулю, с учетом, что, найдем требуемую зависимость передаточного числа первой ступени от общего передаточного числа редуктора. Эта зависимость имеет следующий вид:

(3.15)

На рис. 3.3 приведена зависимость передаточного числа первой ступени в зависимости от общего передаточного числа редуктора при соблюдении принятых условий и ограничений.

Этот график позволяет разбить передаточное число по ступеням редуктора, если известно общее передаточное число редуктора.

Рассмотренный подход позволяет также ответить на вопрос о том, каково значение передаточного числа, при котором целесообразен с точки зрения габаритов передачи переход от одноступенчатого редуктора к двухступенчатому.

Рис.3.3.   Зависимость передаточного числа первой ступени от общего передаточного числа

Для этого приравняем межосевые расстояние одноступенчатого и двухступенчатого редукторов.

Используя в качестве исходного уравнение (3.10) и проделав соответствующие преобразования, получим следующее уравнение

Вторым уравнением, дополняющим (3.16) для записи системы уравнений с двумя неизвестными ui и u, будет ранее полученное выражение (3.15). Решение этой системы дает следующую оценку передаточного числа, а именно u  5,54.

Таким образом, при общем передаточном числе u >5,54, исходя из условия обеспечения контактной выносливости рабочих поверхностей зубьев, оптимальным оказывается двухступенчатый редуктор.

В заключение сделаем несколько существенных замечаний по поводу полученного результата. Во-первых, если исходить из расчета зубьев колес открытых передач на изгибную выносливость, то передаточное число, при котором целесообразно переходить на двухступенчатый редуктор, оказывается равным u  8,64. Во- вторых, приведенная методика может быть использована при проектировании для оптимальной разбивки передаточного числа по ступеням и для многоступенчатого редуктора.

Рассмотренный пример представляет собой частный случай оптимизационной задачи - случай, когда задан один критерий качества, а именно- межосевое расстояние, которое необходимо минимизировать. В общем случае задачи проектирования машин являются многокритериальными, когда приходится учитывать уменьшение себестоимости, увеличение надежности, уменьшение материалоемкости, увеличение КПД и т.д. Сведение задачи к однокритериальной, когда выбирается одна функция цели, а другие критерии качества формулируются в виде ограничений, в ряде случаев не приводит к отысканию "наилучшего" решения. Так, анализ результатов оптимального проектирования авиационной техники США привел к неожиданному выводу: почти всегда реализованными оказались не те проекты, которые были получены в оптимизационных расчетах. Этот вывод говорит о необходимости более строго подходить к выбору критериев качества.

Задача об отыскании оптимального варианта имеет единственное решение только тогда, когда оптимизируется один критерий. Если имеется несколько критериев, то можно вести речь о множестве вариантов (множество Парето), не допускающих улучшения по всем критериям одновременно. Простейшим методом приближенного построения множества Парето можно считать ЛП-поиск [16]. В соответствии с этим методом необходимо рассчитать проектируемую систему и вычислить значения всех критериев в точках многомерного пространства возможных значений варьируемых параметров. При этом пробные точки должны равномерно располагаться в многомерном пространстве. В этом случае вероятность определения глобального экстремума увеличивается. Процедура поиска глобального экстремума предусматривает исключение неэффективных точек, когда существует другая точка, в которой значения всех критериев не хуже, чем в рассматриваемой точке, и хотя бы один из критериев лучше. Исключение подобным образом неэффективных точек приводит к тому, что оставшиеся точки служат приближением к множеству Парето, которое состоит из всех эффективных точек.

Итак, если задана достаточно надежная математическая модель, позволяющая оценить поведение проектируемой системы, то для каждого критерия составляется таблица испытаний и находится множество допустимых решений, из которых конструктор выбирает "наилучший" вариант.