Глава 6. Примеры расчетов

6.1. Расчет передачи с венцом колеса из оловянной бронзы

6.1.1.Исходные данные.

Редуктор предназначен для использования в механическом приводе к конвейеру.

Тип червяка - архимедов (ZA), расположение - нижнее (см.рис.5.2). Гистограмма нагружения червячного колёса аналогична изображенной на рис.4.1, причем Т2e 7000 Н-м;              te = 0,001 ч; Тa = 3000 Н-м; Тe=2000 Н-м; Тc = 1000 Н-м; ta =0.25 ч;   te=0,4 ч.; tc=1.35 ч;   tц=3.5 ч.

Срок службы редуктора L = 10 лет; коэффициент годового использования кГ = 0,9; коэффициент суточного использования кс=0.333.

Частота вращения червяка n1 = 1472 мин-1=24.5 с-1; частота вращения червячного колеса n2=75 мин-1; допускаемая погрешность в частоте вращения колеса

Нагрузка реверсивная Степень точности передачи 8-8-7-Ва (ГОСТ 3675-81).

Температура воздуха to = 20°С.

6.1.2. Выбор материалов червячной пары.

Приближенное значение передаточного числа

Из (4.13) число витков червяка

т.е. должно быть

Для получения минимальных габаритов передачи принимаем наименьшее возможное значение z1 = 2.

Предварительное число зубьев колеса по формуле (4.14)

Z2*=u*z1=19,6 * 2=39.

Уточненная частота вращения колеса

При заданных значениях tа, tв, tс, tц , формулы (4.2),(4.3) дают

tp =  tа+ tв+ tс = 0,25 + 0,4 + 1,35 = 2 ч;

tп = tц - tp = 3,5 – 2 = 0,575.

и, следовательно, по формуле (4.9)

ПВ = tp/tц = 2/3.5 = 0,575.

Машинное время работы передачи по формуле (3.3) при L = 10 лет, КГ = 0,9,

Кс = 0.333 и ПВ=0,575

Суммарное число циклов по формуле (3.2)

Число рабочих циклов за весь срок службы

Так как , то согласно (3.6) mн = 20. Тогда по

формуле (4.8) при mн = 20 эквивалентное число циклов.

Коэффициент эквивалентной нагрузки по формуле (4,7)

Произведение кHE • ПВ = 0,873*0.575 = 0,502

Суммарное  число циклов действия пикового момента по формуле (4,6);

Поскольку  (см. параграф 3.3), нагружение передачи моментом Т2в является статическим, и расчетным номинальным моментом следует считать момент Т2 = Та = 3000 Н-м (наибольший из длительно действующих моментов). Тогда ориентировочное (ожидаемое) значение скорости скольжения по формуле (4.10)

При  КНЕ•ПВ = 0,502 иVск* = 7 м/с  в соответствии с табл.4.1 и табп.2.2 в качестве материала венца колеса выбираем бронзу Бр010Ф1 (отливка в кокиль). В качестве материала червяка, руководствуясь табл.2.1, принимаем сталь 40Х с последующей поверхностной закалкой до твердости 45...55 HRC и шероховатостью рабочих поверхностей витков по 8-му. классу.

6.1.3. Проектный расчет передачи.

Коэффициент долговечности по формуле (3.5) при mн= 20

Из табл.2.2 для бронзы Бр010Ф1 (отливка в кокиль)

В соответствии с рекомендацией (3.9) условный длительный предел контактной выносливости;

Согласно (3.17) коэффициент SH1 = 1.163. а из табл.2.2 SH2=1,125. Следовательно, по формуле (3.16) коэффициент запаса прочности:

Согласно ГОСТ 2789-73 8-му классу шероховатости соответствует диапазон:

При таких значениях Ra табл.3.1 дает ZR = 1. Коэффициент, учитывающий влияние на нагрузочную способность передачи неточностей изготовления червяка и определяемый формулой (3,12):

Ожидаемое значение скорости колеса находим по формуле (3.15):

Коэффициент, учитывающий влияние неточностей изготовления колёса по

формуле (3.13)

Расчетный коэффициент, определяемый зависимостью (3.11) равен

При скорости Vск* = 7 м/с из табл.3.2 выбираем масло с вязкостью

, а следовательно, рекомендуемое масло - ИГП-114, при

котором Ксм =1.1

При найденных значениях величин, входящих в формулу (3.10), допускаемое контактное напряжение

Учитывая, что рабочей машиной является конвейер, из табл.4.2

находим Кр=1,12,

При заданной 7-й степени точности по нормам контакта из табл.4.3

КHf=1.05.

Подставляя в (4.11) все найденные расчетные величины и ZM по формуле (4.16) получаем

Определяем по формуле (4.17) относительное расстояние между

опорами червяка

KL =L/d2 =(1.11-0.004Z2*)( 1.26-0.74аw)=

=(1,11-0.004*39)(1.26-0.74*0.227)=104.

Предварительно принимаем коэффициент смещения червяка х = О. .Решая уравнение (4.18). которое при KL =1.04, z1 = 2, z2*=39, Х = 0, Т2 = 3000 Н-м, аw*=0.227 м. приобретает вид

## Находим минимальное допустимое значение

## qmin=7.2

Из табп.1,2 выбираем ближайшее большее стандартное значение q =8. Далее, используя (4.19). при аw* =227 мм. q =8. Z2* = 39 и X = 0, находим

мм.

Чтобы максимально приблизить значение т* к ближайшему стандартному m* = 10 мм (см.табл. 1.1), целесообразно уменьшить число зубьев колеса до Z2= 38. При этом значении z2 частота вращения колеса

Погрешность в частоте вращения

что допустимо, ибо

При т = 10 мм. q=8, Z2 = 38, Х = О окончательное (конструктивное) значение межосевого расстояния передачи

a=0,5m(q+Z2)=0.5*10(8+38)=230мм.

6.1.4. Проверочный расчет зубьев на контактную выносливость.

Делительный угол подъема витка червяка по формуле (1.6)

Поскольку X = 0, то согласно формуле (1.20) начальный угол подъема

Угол профиля витка в нормальном сечении определяется зависимостью (5.3);

Коэффициент, зависящий от формы рабочих поверхностей витков червяка и зубьев колеса, по формуле (5.2)

Относительный модуль

m = т/m0= 0.01/0,001 = 10,

где m0 = 0,001 м.

Коэффициент, определяемый формулой (5.7):

Коэффициент по формуле (5.6)

Для случая X = 0, Z1 = 2, q = 8 из табп.5.1 находим К1 = 0.021, К2=2,00 Следовательно, по формуле (5.8)

Делительный диаметр колеса d2=mz2=0.01*38=0.38 м.Номинальная окружная сила

Минимальная суммарная длина контактной линий при т = 0.01 м, q =8, Х = 0 по формуле (5.11)

Тек как m = 10>0.5q (см.параграф 5.1), коэффициент начальной неравномерности распределения нагрузки следует определять по формуле (5.13):

При Z1 = 2, q = 8 из табл.5.3 Kz1 = 1.05.

При ПВ= 0.575 по формуле (5.17) коэффициент

KHW=0.9625-0.625ПВ=0,9625-0,625*0,575=0,603,

Коэффициент неравномерности распределения нагрузки в приработавшейся червячной паре по формуле (5.12)

Удельная окружная сила по формуле (5.9) при КHE=0,873,Kp=1.12

Контактное напряжение по формуле (5.1)

Уточняем значение Ка в формуле (3.7). Используя (3.8), при а = 0,23 м. Находим

Ka=1.39-2.23a-1.51a2=1.39-2.23*0.23-1.51*0.232=0.903.

При Ka=0,903 формула (3.7) дает

Действительная скорость скольжения по формуле (3.14) при т=0,01м,

n1=1472мин-1, q=8, х=0, y=14002/

Коэффициент

При частота вращения колеса п2 = 77,5 мин (см.п.6.1.3)* действительная окружная скорость колеса

Коэффициент

Уточненное значение

(Различие между n2/=75.5мин-1 и n2 = 77.5 мин-1 оказывает незначительное влияние на величины  вследствие чего перерасчет ранее найденных значений

KHL и КHE   не обязателен.)

По формуле (3.10) при  ,Zs = 0,682 и ранее найденных sH, kLH, zR, Кcм  уточненное значение допускаемого напряжения

Перенапряжение

что меньше допускаемого (см.параграф 5.1).

6.1.5. Проверочный расчет зубьев на выносливость при  изгибе.

Суммарное число циклов нагружения зуба колеса по формуле (3.26)

Поскольку ,  то согласно (3.27) тF = 20. При этом значении тF по формуле (5.22) эквивалентное число циклов

Коэффициент эквивалентной нагрузки по формуле (5.21)

По формулам (5.25)

Формула (5.24) дает

Используя ранее найденные значения

и вычисленные здесь KFE = 0.902. КFB= 1.08, по формуле (5.20) определяем

При mF = 20 в соответствии с (5.24) KFV = 1.39. Эквивалентное число зубьев по формуле (5.19)

При Z2V = 42 и в соответствии с рис.5.1 YF = 1.83.

Подставляя в (5.18) УF = 1.83. WFt = 115950 Н/м. KFV = 1.39 и  m = =0.01 м, находим действующее напряжение изгиба

Задаемся твердостью рабочих поверхностей витков червяка 50 HRC (Эта твердость должна быть указана на рабочем чертеже червяка.) (см.п.6.1.2). Тогда при реверсивной работе (см.исходные данные) по формуле (3.25) при

Коэффициент долговечности по формуле (3.25) при тF = 20 и

Поломка зубьев колеса неизбежно приводит к остановке конвейера. поэтому из табл.3.4 выбираем SF3=1.1. Тогда при SF1 = SH1 = 1,163 и SF2=SH2=1.125 (см. параграф 1.3) по формуле (3.29) коэффициент запаса изгибной выносливости

sF = SF1 SF2 SF3 = 1.163 * 1,125 *1.1 =1439 .

Считая, что после нарезания зубья не подвергаются дополнительной обработке, имеем УR = 1.

Следовательно, допускаемое напряжение изгиба по формуле (3.28)

Условие изгибной выносливости выполняется, ибо

6.16. Расчет зубьев на статическую прочность.

Максимальное контактное напряжение, возникающее под действием пикового момента Т2а = 7000 Н-м. определяется по формуле (5.27) при:

Допускаемое напряжение по формуле (3.32) при  (см.табл.2,2)

и, следовательно, условие контактной прочности выполняется.

Максимальное напряжение изгиба по формуле (5.29) при

Допускаемое напряжение изгиба по формуле (3.35)

следовательно, условие прочности при изгибе (5.28) выполняется.

6.1.7. Тепловой расчет редуктора.

При скорости скольжения vск = 6,35 м/с и твердости червяка HRC 50 из табл.5.4 находим приведенные коэффициент трения и угол трения f= 0.020, Р=1°09/.

Относительные потери в зацеплении и в подшипниках по формуле (5.35)

Относительные потери в уплотнениях и на барботаж  находим с помощью рис.5.4 при а = 0.23 м и n1= 1472 мин-1;

КПД редуктора без учета потерь на вентилятор по формуле (5.34)

Мощность на валу червячного колеса по формуле (5.37).

Мощность на валу червяка

Предполагая, что циркуляция воздуха в помещении, где будет находиться редуктор, слабая, а редуктор установлен на раму, в соответствии с (5.38), (5.39) принимаем

КТ == 14 Вт/(м2*С),

Диаметр окружности вершин зубьев колеса по формуле (1.21)

Наибольший диаметр колеса по формуле (1.23)

Длина корпуса редуктора по формулам (5.42). (5.43)

где

Ширина редуктора по формуле (5.44)

Используя формулы (5.45), (5.46), при h = 0,9 аw находим высоту редуктора

Поверхность охлаждения определяется зависимостью (5.41):

S = 2.4[(L + В)Н + 0.5LB] = 2.4[(0.441 + 0.4)* 0,66 + 0.5*0,441*0.4] = 1.54 м2.

Прежде всего определяем температуру масла при естественном охлаждении редуктора. Используя (5.33). при t0 = 20° С (см. исходные данные) находим

Необходим вентилятор, ибо fм = 102 0С [tм] = 90 0С. где [tм] определяется по (5.31).

Коэффициент теплопередачи, обеспечиваемый вентилятором, определяется по формуле (5.51):

Температура масла по формуле (5.50)

что допустимо, ибо tM = 88 0C<

6.7.8. Расчет передачи на заедание.

Нормальная сила в зацеплении определяется по формуле (5.56):

Передаточное число и = Z2 / Z1 = 38/2 =19.

По формуле (5.55)

Максимальная безразмерная температура вспышки масла по формуле (5.54)

Приведенный радиус кривизны определяется зависимостью (5.58):

Ширина площадки контакта по формуле (5.57)

Скорость качения по формуле (5.60)

Vk= 0.028 аw  n2=0,028 * 0.23 • 77.5 = 0.499 м/с.

По формуле (5.53) при

мгновенная температура

Для ранее выбранного масла ИГП-114 из табл.3.2 критическая температура разрушения масляной пленки tkp=175 0С.

Заедание исключено, ибо

6.1.9. Геометрические расчеты передачи.

Расчеты удобно представить в виде табп.6.1.

### Геометрические расчеты

таблица 6.1

| Параметр | Номер формулы или таблицы | Формулы и расчеты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| p | (1.1) | р=m= 3,1416*10= 31,416мм |
| pz | (1.2) | Рz = Z1p =2*31.416 = 62,832 мм |
| d1 | (1.4) | (d1 =mq=10*8=80мм |
|  | (1.6) |  |
| с* | (1.9) | с* =0.2 |
| с | (1.12) | С=mс*=10*0.2=2мм |
| da1 | (1.13) | da1=m(q+2)=10(8+2)=100мм |
| df1 | (1.14) | df1= m(q - 2,4)=10(8 - 2.4)= 56 мм ^ • |
| ha1 | (1.7) | ha1 =m=10мм —-——— |
| hf1 | (1.8) | hf1 =m(1+C*)=10(1+0.2)=12мм |
| h1 | (1.11) | h1= ha1+ hf1=10+12=22мм |
| b1 | Табп.1.3 | b1=m(11+0.06Z2)+35=10(11+0.06*38)+35=168мм |
| S1 | (1.5) | S1 =0.5p=0.5*31.416=15,708мм |
|  | (1.16) | = 0,3m = 0.3*10=3 mm |
| d2 | (1.17) | d2= m z2 = 10*38 = 380 мм |
| da2 | (1.21) | da2=m[z2+2(1+х)]=10*{38+2(1+0)]=400мм |
| df2 | (1.22) | df2=m[z2-2(1+c*-х)]=10*{38-2(1+0.2-0)]=356мм cf^2=mfc-2(1+c'-x)] «10¦38-2(1+0,2-0)]-356мм |
| b2 | (1.18) | b2= 0,75da1=0.75*100 = 75мм |
| R1 | (1.24) | R1=m(0.5q-1)=10(0.5*8-1)=30мм |
| R2 | (1.25) | R2=m(0.5q+1.2)=10(0.5*8+1.2)=52мм |
| daM2 | (1.23) | daM2=da2+6m/(Z1+2)=400+6*10/(2+2)=415 |
|  | (1.26) | =0.5m=0.5*10=5мм |
| aw | (1.27) | aw=a=0.5m(q+z2+2x)=0.5*10(8+38+2*0)=230мм |

6.2. Расчет передачи с венцом колеса из безоловянной бронзы

6.2.1. Исходные данные.

Редуктор будет использован в штабелере. Гистограмма его нагружения

представлена на рис.4.1, где Т2е=1400 Н-м; te=0.001ч; Тa = 800Н-м; Тe=600Н-м; Тc=400Н-м:

ta =0.1ч; te=0.2ч;tc=1.7ч; tц=5.7ч.

Срок службы редуктора L = 10 лет. Коэффициент годового использования КГ = 0.9, коэффициент суточного использования Кс=0.667.

Червяк- эвольвентный (ZI). расположение его - верхнее (см.рис.5.3).

Частота вращения червяка n1=953 мин-1=15.9с-1, частота вращения червячного колеса n2*=18 мин-1, допускаемая максимальная погрешность в частоте вращения колеса

Нагрузка - нереверсивная.

Степень точности передачи - 8-Ва (ГОСТ 3675-81).

Максимальная температура t0=30° С.

6.2.2. Выбор материалов червячной пары.

Приближенное значение передаточного числа

U*=n1/n2* =953/18 =53.

В соответствии с (4.13) принимаем z1 = 1.

Предварительное число зубьев колеса z2* = U*z1= 53*1 = 53.

При заданных значениях ta, tв, tс, tц по формулам (4.2), (4.9) определяем

tр = ta + tв + tс =0,1+0,2+1,7=2ч;

ПВ= tр/tц=2/5,7=0,35.

Машинное время работы передачи

Число рабочих циклов за весь срок службы

Так как передача нереверсивная, то суммарные числа циклов соответственно при расчетах на контактную и изгибную выносливость одинаковы и равны

Поскольку  то согласно (3.6) mн = 20.

При mн = 20 эквивалентное число циклов по формуле (4.8)

Коэффициент эквивалентной нагрузки

Произведение КНЕ ПВ = 0,7493*0,35 =0.262.

Суммарное число циклов действия пикового момента Т2е по формуле (4.5)

следовательно (см.§ 4.1), расчетным является момент T2=Та=800Н-м.    Предполагаемая скорость скольжения по формуле (1.8)

При  для венца колеса рекомендуется (см.табл.2.2) материал группы III. Из табл.2.2 выбираем бронзу БрА9ЖЗЛ _ (отливка в кокиль). В качестве материала червяка из табл.2.1 при VCK  = 3 м/с к безоловянной бронзе выбираем сталь 45ХН с последующей поверхностной закалкой витков до твердости 45...55 HRC и с шероховатостью рабочих поверхностей по 9-му классу (Ra = 0,16...0.32 мкм. ГОСТ 2789-73).

6.2.3. Проектный расчет передачи.

Содержание и последовательность дальнейших расчетов те же, что и в предыдущем примере. Поэтому, не приводя пояснений, формулы и результаты расчетов даем в виде табл.6.2-6.8.

Таблица 6.2

Проектный расчет передачи

| Расчетный параметр | Номер формулы или таблицы | Расчеты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ZM | (4.16) | ZM=221 Мпа0.5 |
|  | (3.19) | = 275 – 25*2.95=201 МПа |
| KP | Табп.4.2 | KP=1,12 |
| KHf | Табп.4.3 | KHf=1.1 |
| aw* | (4.11) |  |
| KL | (4.17) | KL=(1.11-0.04*53)(1.26-0.74*0.116)=1.054 |
| qmin | (4.18) при х=0 |  |
| q | Табл.1.2 | q=9 |
| m* | (4.19) | m*=2*116/(9+53)=3.74мм |
| m | Табл.1.1 | m=4мм |
| Z2 | См.c.60 | Принимаем Z2=51 |
|  | (4,1) |  |
| X | (1.28) | Принимаем Х=-0,5 |
| aw | (1.27) | aw=0.5*4(9+51-2*0.5)=118мм |

6.2.4. Проверочные расчеты передачи.

Таблица 6,3

Расчет зубьев колеса на контактную выносливость

| Рас- четный пара- метр | Номер формулы или таблицы | Расчеты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ГОСТ 19036-73 | =200 |
|  | (1.6) |  |
|  | (1.20) |  |
|  | (5,5) |  |
| ZH | (5.4) |  |
|  | (5.7) |  |
| KCP | (5.7) |  |
| ZC | (5.6) |  |
| K1 | Табл.5.2 | K1=0.015 |
| K2 | Табл.5.2 | K2=2.27 |
|  | (5.8) |  |
| d2 | (1.11) | d2=0.004*51=0.204м |
| Ft2 | (5.10) | Ft2=2*800/0.204=7843 H |
|  | (5.11) |  |
|  | (5.14) |  |
| KZ1 | Табл.5.3 | KZ1=1 |
| KHW | (5.17) | KHW=0.9625-0.675*0.35=0.744 |
|  | (5.12) |  |
| KHf | Табл.6.2 | KHf=1.1 |
| WHf | (5.9) |  |
|  | (5.1) |  |
| - | - | Условия контактной выносливости выполняется ибо; |

#### Таблица 6.4

Расчет зубьев колеса на выносливость при изгибе

| Расчетный параметр | Номер формулы, таблицы или рисунка | Расчеты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Z2V | (5.19) |  |
| YF | Рис.5.1 | YF=1.82 |
| mF | (3.27) | mF=20 |
| NFE | (5.22) |  |
| kFE | (5.21) |  |
|  | (5.25) |  |
|  | (5.24) |  |
| WFt | (5.20) |  |
| KFW | (5.23) | KFW=1.39 |
|  | (5.18) |  |
| HRC | §.6.2.2 | 50HRC |
|  | Табл.2.2 |  |
|  | (3.23) |  |
| SF1 | (3.29) | SF1=SH1 |
| SH1 | (3.17) | SH1=1.163 |
| SF2 | (3.29) | SF2= SH2 |
| SH2 | Табл.2.2 | SH2=1.05 |
| SF3 | Табл.3.4 | SF3=1.2 |
| SF | (3.29) | SF=1.163*1.05*1.2=1.467 |
| KFL | (3.25) |  |
| YR | П,32,1 | YR=1 |
|  | (3,28) |  |
| - | - | условие (5.18) выполняется |

Расчет зубьев колеса на статическую прочность      Таблица 6,5

| Расчетный параметр | Номер формулы или таблицы | Расчеты |
| --- | --- | --- |
|  | (5.27) |  |
|  | Табп.2.2 |  |
|  | (3.33) |  |
| - | - | Условие (5.26) выполняется |
|  | (5.29) |  |
|  | (3.35) |  |
| - | - | Условие (5.28) выполняется |

Таблица 6,6

###### Тепловой расчет редуктора

| Рас-. четный параметр | Номер формулы, таблицы или рисунка | Расчеты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Vck | (3.14) |  |
| V50 | Табп.3.3 | V50=250 cCт; из таблицы,3,2-масло цилиндровое 24 |
| f | Табл.5.4 | V50=1,6м/с для материала группы III и твердости червяка 50HRC f=0.054 |
|  | Табп.5.4 |  |

Продолжение табл.6.6.

|  | (5,35) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рис.5.3 |  |
|  | Рис.5.3 |  |
|  | §.5.4 |  |
|  | (5,34)при |  |
| n2 | (4.12) |  |
| P2 | (5.37) |  |
| P1 | (5.36) | P1=1.57/0.604=2.6kBm |
| KT | (5.38) | KT=14Bm/(M2*0C) |
| da2 | (1.21) |  |
|  | (5.39) |  |
| daM2 | (1.23) |  |
|  | (5.43) |  |
| L | (5.42) | L=0.216+2*0.009=0.234м |
| B | (5.44) | B=1.26*0.1180.81=0.223м |
| h | (5.48) | h=(1.4-0.5*0.118)*0.118=0.16м |
| С | (5,49) | С=0,5*0,223=0,11м |
| Н | (5,47) | Н=0.16+0.118+0.11=0.39м |
| S | (5.41) | S=2.4{(0.234+0.223)*0.39+0.5*0.234*0.223}=0.5м2 |
| tм | (5.33) |  |
|  | (5.32) | Условия (5,30) выполняется |

Таблица 6.7

Расчет передачи на заедание

| Расчет-ный пара- метр | Номер Формулы или таблицы | Расчеты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Fn | (5.56) |  |
|  | (5.53) |  |
|  | (5.53) |  |
| e | (5.55) | E=(9-2.4)/(9+2)=0.6 |
| tmax | (5.54) | tmax=1.65+0.585*0.6+0.832*0.62=2.2 |
|  | (5.53) |  |
|  | (5.59) |  |
| 2b | (5.57) |  |
| VK | (5.60) | VK=0.028*0.118*18.7=0.0618 м/с |
| tK | (5.53) |  |
| tM + tK | (5.52) | tM + tK=63+67=1300C |
| tkp | Табл.3.2 | tkp=1550C; условия (5,52) выполняется |

Геометрические расчеты передачи*                         Tаблица 6.8

| Расчетный параметр | формулы или таблицы | Расчеты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Р | (1.1) | Р=3.1416*4=12.566мм |
| РZ | (1.2) | РZ =1*12.566=12.566 |
| d1 | (1.4) | d1=4*9=36мм |
| с* | (1.10) | с*=0,2cos6020/ =0.2 |
| с | (1.12) | с=4*0.2=0.8мм |
| ha1 | (1.7) | ha1=4мм |
| hf1 | (1.8) | hf1=4(1+0.2cos6020/)=26.4мм |
| h1 | (1.11) | h1=4+4.8=8.8мм |
| dа1 | (1.13) | dа1=4(9+2)=44мм |
| df1 | (1.15) | df1=4(9-2-0.4cos6020/)=26.4мм |
| b1 | Табп.1.3 | b1=4(8+0,06*51)+25=70мм |
| S1 | (1.5) | S1=0.5*12.566=6.283мм |
|  | (1,16) | мм |
| df2 | (1.22) | df2=4{51-2(1+0.2cos6020/+0.5)}=190.4мм |
| b2 | (1.18) | b2=0.75*36=27мм |
| R1 | (1.24) | R1=4(0.5*9-1)=14мм |
| R2 | (1.25) | R2=4(0.5*9+1.2)=22.8мм |
|  | (1,26) | мм |
| аw | (1.27) | аw=0.5*4(9+51-2*0.5)=118мм |

(• Значения У и d2; см.в табп.6.3, а значения da2 и daM2 – в табл.6.6.)

Литература

1. Решегов Д.Н. Детали машин. М., 1989.

2. Часовников Л.Д. Передачи зацеплением. М.. 1969.

3. Чернавский СА., Снесарев Г.А., Козинцев Б.С. и др. Проектирована механических передач. М., 1984. .

4. Червячные редукторы: Оправочник/Ю.В.Левитан, В.П.Обморнов В.И.Васильев. Л., 1985.

5. Передачи червячные цилиндрические редукторов общего назначения Расчеты на прочность и заедание: Методические рекомендации МР 117-84 Э.Н.Галиченко, Д.З.Высоцкий, Е.М.Ушаков и др. М., 1984.