Метрология – наука о измерениях и обеспечении их единства.

Стандартизация – деятельность направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством установления положений для всеобщего и многократного применения в отношении реально существующих или потенциальных задач.

Квалиметрия – наука о количественной оценке качества продукции.

Взаимозаменяемость -это св-во совокупн. независимо изготовл. изделий и их частей заменяться во время сборки в процессе произв. и ремонта на другие без подгонки при соблюдении технических условий и достижения заданных показателей изделия. Бывает полная и неполная; внешняя, внутренняя и функциональная.

Соединение – это совокупн. двух или нескольких деталей.

Размер – числовое значение геометр. параметра в выбранных единицах измерения

Вал – термин, примен. для обознач. наружных или охватывающ. пов-тей.

Отверстие – термин, прим. для обозн. внутрен. или охватываемых пов-ей.

Номинальный размер – размер полученный в результате конструктивн. расчета и округленный до станд. велич.

Действит. размер – размер изг. детали и установленный в результате измер.

Отклонение – алгебр. разность между каким-либо размером и его ном. значением.

Допуск – положит разность предельных значений какой-либо величины.

Посадка – хар-ет качество соед. двух деталей и опред. разностью размеров до сборки (зазором и натягом).

Допуск посадки – сумма допусков отв. И вала, составляющих соединение.

Случ. величина – велич. кот. в ходе эксперимента принимает одно заранее известное значение. Бывают: дискретные и непрерывные.

Реализация случ. велич. – одно из возможных значений, кот. она примет в результате эксперимента.

Вероятность – способность реализации случайной величины.

Распределение случ. вел. – совокупн. реализации случ. величины, расположенной в порядке их возрастания соотв. им вероятности.

Диф. и интегр. ф-ции явл. полной исчерпывающей хар-кой изучаемой случайной величины.

Погрешность – отступление реальных геометр. параметров от заданных.

Точность – величина обр. погрешн.

Сист. допусков и посадок – совокупн. рядов допусков и посадок закономерно построенных на основе проведенных исследований и оформленных в виде  нормативного документа.

Единица допуска – сравнительный масштаб хар-ющий сложность изг. деталей в зависимости от ее диам.

Квалитет – допускаемый уровень точности в единой мере доп. и посадок

Квалитет – совокупность допусков, рассматрив. как соответств. одному уровню точн. для всех ном. размеров.

Волнистость – совокупность периодич. повторяющ. неровностей, у кот. расст. между смежными возвыш. или впадинами, превышает базовую длину.

Шероховатость – совокупность неровностей пов-ти с относит. малыми шагами, на длине оценки.

Расчет вероятного процента брака Зоны рассеяния размеров отверстия и вала: Величины смещения средних действительных размеров отверстия и вала относительно середины допуска:

Среднее квадратическое отклонение  Величины интервалов от центра группирования размеров до границ допуска

Коэффициенты риска

Вероятный процент исправимого и неисправимого брака размеров Qбр={0.5-Ф(t)} 100%.

Среднее квадратическое отклонение

Средний действительный натяг

Вероятный процент браков. соединений

Расчет и выбор посадок с зазором

Наименьшая толщина масленого слоя, необходимая для обеспечения жидкостного трения в подшипнике скольжения

Опред. угловой скорости Среднее давление на цапфу  наибольший и наименьший функциональный  зазоры

конструктивный допуск

Коэффициент запаса точности  k-число единиц допуска, i-единица допуска

Условие выбора

Среднее арифметическое отклонение профиля для отверстия и вала ; Кф - коэффициент, зависящий от допуска формы

Выбор универсальных средств измерения. - предельная погрешность средств измерения, б-допускаемая погрешность измерения.

Расчет и выбор посадок с натягом

Наименьшее давление на контактируемых поверхностях, необходимое для передачи крутящего момента и осевой силы без проворачивания или сдвига

наименьший расчетный натяг

Сd и СD – коэффициенты Ляме; Ed и ED – модули упругости материала

- коэффициенты Пуассона наибольше допустимое давление  и - пределы текучести наибольший придельный натяг  предельный технологический натяг

-поправка на смятие шероховатости поверхности вала и втулки при сборке: -поправка на температурное расширение деталей: -поправка на уменьшение натяга при повторных запрессовках  в процессе эксплуатации и ремонта; x- коэффициент, учитывающий увеличения удельного давления у торцов втулки

квалитет точности

коэффициенты запаса прочности

коэффициенты запаса сцепления

Усилие запрессовки

Расчет и выбор посадок колец подшипников

радиальная нагрузка

приведенный диаметр внутреннего кольца:

величину увеличения зазора в подшипнике за счет увеличения деформации тел качения:

натяг, необходимый для выбора радиального зазора и приведения его к нулю:

интенсивность радиальной нагрузки

R- радиальная нагрузка на подшипник:

К- динамический коэффициент посадки

F- коэффициент, учитывающий степень ослабления при полом вале (F=1):

FA-коэффициент, учитывающий рядность подшипника