9. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

9.1. Количественная оценка состояния автомобилей

и автомобильных парков

Автомобиль является сложным восстанавливаемым изделием и субъектом транспортного процесса, который может в определенные моменты времени находиться в одном из состояний: работать на линии, проходить ТО или ремонт, ожидать клиентуру и т.д.

При достаточно больших промежутках времени работы автомобиля или группы автомобилей эти вероятности перехода из одного состояния в другое, называемые в этом случае финальными, становятся достаточно стабильными (или близкими к стабильным) и характеризуют среднее время нахождения автомобилей в определенном состоянии (табл. 9.1). Суммарная продолжительность этих состояний составляет цикл

ДЦ = ДЭ + ДН + ДР.                                                                  (9.1)

Цикл может быть кратковременным (сутки, неделя, месяц) или длительным: от года (ДЦ=ДГ) до проведения капитального ремонта (ДЦ=LK) или списания (ДЦ = LА).

Таблица 9.1 – Важнейшие стационарные состояния автомобиля

| Техническое состояние автомобиля | Местонахождение | Процесс | Продолжительность, дни (смены, часы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Исправен | На линии - в эксплуатации | Перевозочный | ДЭ |
| Исправен | В зоне хранения | Ожидание работы (выходные дни, отсутствие работы, персонала) | ДН |
| Неисправен | В зоне ТО и ремонта | ТО, ремонт, ожидание ТО или ремонта | др |

Стационарные показатели характеризуют:

- уровень работоспособности автомобиля или парка;

- взаимоотношения между инженерно-технической и перевозочной службами;

- эффективность работы инженерно-технической службы.

Основные показатели стационарного состояния автомобиля (парка) следующие.

αВ – коэффициент  выпуска, определяющий долю календарного времени, в течение которого автомобиль (или парк) фактически осуществляет транспортную

работу на линии:

автомобиля

;                                              (9.2)

парка

,                                     (9.3)

где АД - число автомобилей, находящихся в зафиксированном состоянии определенное число дней (смен).

αТ – коэффициент  технической готовности (КТГ), определяющий долю рабочего времени, в течение которого автомобиль (парк) исправен и может быть использован в транспортном процессе:

автомобиля

;                                                                    (9.4)

парка

.                                                               (9.5)

αн – коэффициент  нерабочих дней, определяющий долю календарного времени, в течение которого исправный автомобиль (группа автомобилей) не используется в транспортном процессе по организационным причинам (выходные, отсутствие работы, персонала, забастовки, погодно-климатические условия):

;                                                                            (9.6)

.                                                                          (9.7)

Коэффициент технической готовности является одним из показателей, характеризующих работоспособность автомобиля и парков. Рассмотрим соотношение

,        (9.8)

откуда

.                                                                  (9.9)

Таким образом, коэффициент выпуска непосредственно зависит от коэффициента технической готовности и коэффициента нерабочих дней, а соотношение этих трех коэффициентов определяет вклад каждой из подсистем автомобильного транспорта в транспортный процесс и производительность автомобиля Wa и парка WA. Для грузовых перевозок

,   т∙км/год                  (9.10)

где 1 – потенциальная  производительность автомобиля; 2 – вклад  в транспортную работу ИТС посредством предоставления для перевозок технически исправных автомобилей; 3 – вклад  службы перевозок и управления (наличие заказов, организация перевозочного процесса, работа с клиентурой, организация движения, режимы работы предприятия и др.); q – номинальная  грузоподъемность; γ - коэффициент использования грузоподъемности; β – коэффициент использования пробега автомобиля; lCC – среднесуточный  пробег.

Для парка автомобилей

,  т∙км/год                                                         (9.11)

где аи - инвентарное количество автомобилей в парке.

Рассмотрим связь коэффициента технической готовности с организацией технического обслуживания и ремонта. Если числитель и знаменатель в формуле (3) разделить на ДЭ, получим

.                                                                    (9.12)

Продолжительность эксплуатационного цикла в днях зависит от планируемого пробега или наработки за цикл LK и среднесуточного пробега lCC

.                                                                              (9.13)

Простой на ТО и в ремонте за цикл ДР складывается из простоя в капитальном ремонте, если он производится, и простоя на ТО и ТР

.                                                             (9.14)

Простой в капитальном ремонте обычно нормируется в календарных днях, а простой на ТО и в ТР – в  виде удельной нормы dТР в днях на 1000 км пробега. Таким образом,

.                                                                   (9.15)

Следует обратить внимание, что основная доля простоев (до 85…95 %) приходится на текущий ремонт. Поэтому сокращение простоев в ремонте на АТП является для ИТС главным резервом увеличения αВ и αТ.

Рис. 9.1. Влияние интенсивности использования автомобилей на производительность и работоспособность

Продолжим анализ коэффициента технической готовности и рассмотрим следующее выражение

,                                                      (9.16)

где ВР = ДР/LK – удельные  простои с потерей рабочего времени за цикл автомобиля во всех видах ТО и ремонта, дней/1000 км.

В этом случае

,                                        (9.17)

где VЭ - эксплуатационная скорость, км/ч; ТН - продолжительность рабочей смены (или времени наряда), ч.

В формуле (9.17) ВР определяет влияние ИТС на αТ, а lCC,  ТH и VЭ – интенсивности  перевозочного процесса на коэффициент технической готовности, т.е. уровень работоспособности автомобиля и парка.

Из приводимых формул следует, что интенсификация использования автомобилей (рост lCC, VЭ, β, γ, ТН) увеличивает производительность W, но объективно сокращает КТГ и увеличивает нагрузку на ИТС. Таким образом, повышенные и обоснованные требования к уровню работоспособности автомобилей (например, увеличение необходимого коэффициента технической готовности и выпуска или уровня линейной безотказности) вызывают дополнительные затраты ИТС.

Поэтому при наличии спроса, определяющего возможность увеличения объема транспортной работы ΔW, следует:

- из ряда альтернативных (рост парка, изменение структуры и ТЭС автомобилей, увеличение КТГ, увеличение VЭ, lCC, ТН, сокращение числа нерабочих дней и др.) выбрать способ увеличения W;

- при принятии решения об увеличении уровня технической готовности, а также более интенсивного использования автомобилей (Δq, ΔVЭ, Δγ, ΔlCC, ΔαT) предусмотреть из дополнительного дохода от перевозочного процесса компенсацию ИТС, объективно определяемую ростом затрат (трудоемкость, расход материалов и запасных частей, дополнительная потребность в площадях и др.).

9.2. Связь коэффициента технической готовности

с показателями надежности автомобилей

Общий простой автомобиля с потерей рабочего времени за определенный период его работы складывается из п простоев в результате отказов различных агрегатов и систем. В этом случае средняя наработка на отказ, вызывающий простой автомобиля,     = LK /п. Тогда при средней продолжительности одного простоя продолжительность простоя автомобиля за эксплуатационный цикл ДР =·n, следовательно,

,                            (9.18)

откуда на основании выражения (9.17) следует

(9.19)

где ωПР - параметр потока отказов, вызвавших простой автомобиля с потерей рабочего времени.

Из формулы (9.19) следует, что на αТ и ВР влияют:

– средняя  продолжительность простоя в рабочее время автомобиля (когда устраняется отказ или неисправность), характеризующая уровень технологии и организации производства, а также приспособленность автомобиля и его агрегатов к ТО и ремонту (или эксплуатационная технологичность);

– средняя  наработка на отказ, определяющая надежность автомобиля, условия эксплуатации, а также качество проведения ТО и ремонта;

lСС - среднесуточный пробег, характеризующий условия и интенсивность эксплуатации автомобилей.

Кроме   того, появляется   возможность управления работоспособностью автомобилей на основе количественной оценки мероприятий, которые следует провести для обеспечения заданного уровня αВ и αТ, т.е., в конечном итоге, работоспособности и производительности. Для достижения этого возможны два пути.

При решении прямой задачи изменение коэффициента технической готовности ΔαТ диктуется необходимостью прироста объема перевозок и производительности автомобилей ΔW по схеме (без учета знаков): ΔW →ΔαB →ΔαT →ΔВP→(ΔXПР, ΔtПР).

Обратная задача рассматривает конкретные мероприятия, проводимые ИТС и влияющие на повышение показателей эффективности, например коэффициента технической готовности, на производительность автомобиля и объем перевозок, т.е.:

(ΔХПР, ΔtПР) → ΔВP → ΔαT → ΔαB → ΔW .

Подобные мероприятия должны влиять на изменение (увеличение) наработки на случай простоя () и уменьшение продолжительности простоя (), т.е. сокращение ВР.

Из рис. 9.2 видно, что удельный простой в ремонте определяется тангенсом угла наклона линии ВР к оси абсцисс, а переход от исходного значения ВР к необходимому В'Р возможен:

- при сокращении средней продолжительности простоя в ремонте (1) - улучшение ПТБ, механизация, совершенствование технологии и организации;

- при увеличении средней наработки на случай ремонта (3) - повышение качества ТО и ремонта, "омоложение" парка и др.;

- многочисленными комбинациями этих способов (2).

Рис. 9.2. Способы сокращения удельного простоя на ТО и в ремонте

Иными словами, В'Р = tПР/x'ПР =t’р/xпр = t”ПР/x”ПР т.е. для ИТС появляются варианты решений.

При заданном изменении целевого показателя удельного простоя Вр → В'р (см. рис. 9.2) необходимые изменения целевых показателей по средней наработке хПР и продолжительности простоя tПР определяются следующим образом:

- при изменении только tПР (траектория 1 на рис. 9.2 ХПР=const)

;                                                                (9.20)

- при изменении только хПР (траектория 3 на рис. 9.2 tПР=const)

;                                                               (9.21)

- при кратчайшей траектории от ВР к В'Р (h на рис. 9.2)

.                                                     (9.22)

Как правило, при небольшой начальной наработке ХПР т.е. низком уровне эксплуатационной надежности (рис. 9.3), наибольший эффект по сокращению удельного простоя и соответственно увеличению коэффициента технической готовности дает увеличение наработки, т.е. качества ТО и ремонта. Влияние на удельный простой продолжительности ремонта линейно, поэтому мероприятия по сокращению продолжительности ремонта, требующие, как правило, больших капиталовложений и времени для реализации, можно проводить на следующем этапе.

9.3. Структурно-производственный анализ показателей

эффективности технической эксплуатации

Очевидно, общий удельный простой автомобиля ВР складывается из удельных   простоев, вызванных устранением отказов и неисправностей конкретных агрегатов и систем автомобиля, BаРi или из простоев в цехах и участках предприятия ВЦРj

,                                                          (9.23)

где ВЦРj – фактический  удельный простой по j-му цеху; BаРi – то же по i-му агрегату; п – число агрегатов и систем автомобиля; т – число  цехов и участков АТП.

Рис. 9.3. Влияние наработки на случай простоя (1) и продолжительности простоя (2) на удельный простой на ТО и в ремонте ВР

При управлении техническим состоянием автомобилей важно знать, во-первых, какие элементы (агрегаты, системы) автомобиля имеют низкие показатели надежности и оказывают главное влияние на простои и КТГ, и во-вторых, на какие конкретные подразделения (цехи, участки) ИТС приходятся наибольшие простои автомобилей с потерей рабочего времени. Поэтому именно на критические по надежности агрегаты и системы автомобиля и соответствующие цехи и участки, обеспечивающие их работоспособность, необходимо воздействовать ИТС. Это можно сделать, если от обобщенных показателей автомобиля (х ,tПР) перейти к показателям конкретных подразделений (xПРj, tПРj) или элементов автомобиля (xПРi, tПРi), оценивать их влияние на КТГ.

Средний простой автомобиля tПР определяется как средневзвешенная простоя из-за агрегатов и систем

,                (9.24)

где  - средняя продолжительность простоя при ремонте i-го агрегата, узла, ni - число простоев по причине отказа конкретных агрегатов и узлов автомобиля. Отсюда, используя выражение

,                                                        (9.25)

и    имеем

(9.26)

откуда .                                                              (9.27)

По аналогичной схеме анализируются простои по цехам и участкам предприятия. В результате

.(9.28)

Таким образом, поэлементный анализ позволяет связать простой и коэффициент технической готовности с конкретными показателями надежности автомобилей, т.е. с наработкой на случай простоя и продолжительностью простоя ХПРi, ХПРj, tПРi, tПРj. Этот анализ позволяет выявить цехи, участки, а также агрегаты и системы автомобиля, которые на данном АТП оказывают главное влияние на суммарный простой, трудоемкость и стоимость работ (9.28) и, следовательно, на коэффициенты технической готовности, выпуска, производительность и себестоимость. Именно на этих объектах должно быть сосредоточено главное внимание ИТС при обосновании и принятии решений и их реализации. Этот 
анализ целесообразно проводить поэтапно.

I этап (блоки 1-4, рис. 9.4) необходим для выявления источников возможного прироста объемов перевозок (увеличение парка, изменение его структуры и качественного состава, изменение показателей работы) и определения конкретных заданий для ИТС: сокращение простоев автомобилей во всех видах ремонта, повышение коэффициента технической готовности и др.

Рис. 9.4 – Схема оценки эффективности технической эксплуатации по уровню работоспособности

На II этапе (блок 5, рис. 9.4) производят сравнение фактических показателей работы ИТС с целевыми нормативами, например (αТ)Н, определяемыми потребностями перевозочного процесса.

На III этапе (блоки 6-8, рис. 9.4) производят укрупненный и поэлементный анализ простоев, позволяющий выявить агрегаты автомобиля (или цехи и участки), оказывающие наибольшее влияние на простой (9.28).

На IV этапе (блоки 9-10, рис. 9.4), определяют конкретные мероприятия ИТС, которые позволяют увеличить наработку на случай простоя или сократить продолжительность простоя автомобиля. Далее сравнивают затраты и эффективность этих мероприятий.

Поэлементный анализ позволяет определить и обоснованно поощрять цехи, участки, бригады, обеспечивающие улучшение показателей эффективности ИТС, а также разработать обобщающие показатели эффективности работы отдельных цехов и участков в виде: нормативов удельных простоев в ремонте по цехам и участкам (за смену, неделю, месяц), наработок на случай простоя в ТР; предельных затрат и трудоемкости.

Наконец, на V этапе (блоки 11-12, рис. 9.4) осуществляют в контрольные сроки проверку фактической эффективности реализуемых мероприятий, т.е. достижение заданных целевых нормативов. Если целевые нормативы не достигнуты, то принимаются корректирующие решения.

Полученные данные обеспечивают системный многоуровневый анализ и управление ИТС (табл. 2), состоящий из назначения для каждого из шести уровней своих понятных для этого уровня и управляемых им целевых нормативов (ЦН). Достижение этих нормативов обеспечивает реализацию целей высшего уровня – ЦН1, например получение прироста транспортной работы (ΔWЗ)ТС или прибыли (ΔПЗ)ТС в результате целевых мероприятий ИТС, т.е. в конечном итоге – реальное управление качеством работы.

Аналогичный подход применим и для других показателей, характеризующих эффективность технической эксплуатации.

### Таблица 9.2. Целевые нормативы инженерно-технической службы

| Уровень | Значение | Значение | Роль, функция |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ЦНIТС | (ΔПЗ)ТС (ΔW3)ТС | Хозяйственные и экономические взаимоотношения с коммерческой службой. Определение доли прибыли, приходящейся на ИТС |
| II | ЦНIIТС | αт коэффициент технической готовности | Обобщающий показатель и индикатор работы ИТС по обеспечению работоспособности парка |
| III | ЦНIIIТС | (ВР)mах – максимально допустимый простой на ТО и в ремонте в целом | Организационно-технологический показатель качества работы ИТС в целом |
| IV | ЦНIVTC(t) ЦНIVTC(x) | tпр – продолжительность простоя на ТО и в Р автомобиля; ХПР – наработка на случай простоя | Структурные показатели качества работы ИТС в целом |
| V | ЦНVTC(tП) ЦНVTC(xЦ) | tПРj – продолжительность простоя по цехам, участкам; xПРj – наработка на случай простоя по цехам, участкам | То же для конкретного цеха, участка ИТС. Является заданием (целевым нормативом) подразделения |
| VI | ЦНVITC(tаг) ЦНVITC(xаг) | tПРj – продолжительность простоя из-за отказа агрегата, системы; xПРi – наработка на случай простоя из-за отказа агрегата, системы | Показатели вклада агрегатов, систем в формирование работоспособности автомобиля. Выбор подвижного состава, требования к промышленности |

Таким образом, системный анализ и управление ИТС позволяют:

- назначать конкретные значения целевого норматива для цеха, участка, зоны по продолжительности простоя и наработке на случай простоя;

- определять вклад каждого цеха, участка, зоны в управление уровнем работоспособности парка в рыночных условиях;

- оценивать эффективность работы каждого цеха, зоны, участка, а в конечном итоге и исполнителя, т.е. управлять качеством работы;

- более обоснованно выбирать автомобили с учетом надежности их составных элементов.

9.4. Цели технической эксплуатации автомобилей

как подсистемы автомобильного транспорта

Целью автомобильного транспорта как сектора транспортного комплекса страны является удовлетворение потребности экономики и населения страны в грузовых и пассажирских перевозках при минимальных затратах всех видов ресурсов. Эта генеральная цель обеспечивается в результате повышения показателей эффективности автомобильного транспорта: роста производительности транспорта и транспортных средств; сокращения себестоимости перевозок; повышения производительности труда персонала; обеспечения безопасности транспортного процесса.

В качестве подсистемы автомобильного транспорта техническая эксплуатация автомобиля должна, во-первых, способствовать реализации целей автомобильного транспорта, во-вторых, иметь управляемые показатели эффективности, связанные с показателями эффективности системы, т.е. автомобильного транспорта.

Эти показатели необходимы также для организации внутрихозяйственных отношений между службами инженерно-технической и коммерческой эксплуатации и между подразделениями (цехи, участки, бригады) ИТС.

Основными целями (и одновременно показателями эффективности) ТЭА являются: обеспечение необходимого уровня работоспособности парка для реализации транспортного процесса; сокращение затрат на обеспечение работоспособности (этот показатель влияет на себестоимость перевозок и конкурентоспособность); повышение производительности труда персонала, занятого ТО и ремонтом; сокращение отрицательного влияния автомобильного транспорта (связанного с техническим состоянием и обеспечением работоспособности) на население, обслуживающий персонал и окружающую среду.

Итак, важнейшие из показателей работоспособности αт и надежности хПР, tПР, непосредственно влияют на производительность автомобилей (9.19).

Влияние ТЭА на себестоимость перевозок определяется непосредственно статьями расходов на ТО и ремонт, а также косвенным влиянием ТЭА на другие статьи себестоимости. Непосредственные затраты на ТО и ремонт, включая капитальный ремонт автомобилей, шин и накладные расходы ИТС, составляют около 22…26 % себестоимости перевозок. Уровень организации и качества ТЭА (техническое обслуживание и ремонт) оказывает существенное влияние на ряд других статей себестоимости перевозок, в частности на затраты на топливно-смазочные и эксплуатационные материалы. В общей сложности 45…50 % себестоимости перевозок прямо или косвенно зависит от качества и эффективности технической эксплуатации автомобилей.

Более 26 % всего персонала автомобильного транспорта (а при учете времени, затрачиваемого водителями на участие в ТО и ремонте, – 36 %) работают в ИТС комплексных АТП.

Производительность труда ремонтных рабочих оценивается выработкой и трудоемкостью. Выработка – это количество продукции, произведенной за единицу времени (час, смену, год) на одного рабочего. При оценке производительности по трудоемкости сравнивают за один и тот же период при неизменных нормах фактическую и нормативную выработку в нормо-часах или необходимое по нормам и фактическое количество рабочих для выполнения одинакового объема работ.

Например, для рабочего (бригады, участка) производительность труда представляет собой отношение фактической выработки к нормативной при условии качественного выполнения работ. Для АТП – это отношение фактического к нормативному количеству ремонтных рабочих при обеспечении установленных показателей эффективности ИТС. При определении нормативного количества рабочих используют расчетные методы, а также укрупненные показатели. Простейшим показателем является число автомобилей определенного типа, грузоподъемности, вместимости, приходящихся на одного ремонтного рабочего. При определении производительности труда с учетом интенсивности использования автомобилей применяют другой укрупненный показатель: количество производственных рабочих на определенный пробег (например, 1 млн. км) в эталонных условиях эксплуатации.

Применяя соответствующие коэффициенты корректирования, учитывающие условия эксплуатации (гл. 8), определяют необходимое количество ремонтных рабочих и сравнивают его с фактическим. В ряде случаев используют показатели, связанные с выполненной транспортной работой, например количество тонн или тонно-километров, приходящихся на одного ремонтного рабочего в год. От качества работы служб ТЭА зависит:

- загрязнение окружающей среды автомобилями, особенно недостаточно удовлетворительного технического состояния, а также отходами, образующимися при хранении, заправке, техническом обслуживании и ремонте автомобилей (в крупных городах, это 20…24 % доли всего автотранспортного комплекса);

- безопасность транспортного процесса, количество дорожно-транспортных происшествий, вызванных технической неисправностью автомобилей (4…10 %);

- количество несчастных случаев и профессиональных заболеваний персонала ИТС.

Знание и понимание теоретических основ и закономерностей ТЭА позволяют специалисту не только количественно оценивать и нормировать уровни работоспособности автомобилей и парков и их влияние на транспортный процесс, но и целенаправленно управлять, используя программно-целевые методы, этими уровнями, определять вклад ТЭА в транспортный процесс. При этом необходимо рассматривать две взаимосвязанные группы показателей: комплексные, или внешние, характеризующие работу ТЭА как подсистемы автомобильного транспорта; частные, или внутренние, определяющие эффективность работы отдельных подсистем собственно ИТС. С помощью комплексных показателей определяют направление совершенствования работы ИТС в целом, с тем чтобы соответствовать требованиям транспортного процесса; с помощью частных показателей выявляют подсистемы ИТС, улучшение работы которых окажется наиболее эффективным как для ИТС, так и для предприятия автомобильного транспорта.

# Text boxes

1

2

3

lСС,VЭ,β,γ

W’

W

WA,αT,αB

αT, αB

α'T, α’B

tПP

XПР

1

tIПР

tIIПР

tIIIПР

tПР

2

3

h

ВP

В’P

XIIIПР

XПР

XIIПР

XIПР

tПР,хПР

ВР

1

2

12. Принятие корректирующих решений

11. Оценка и проверка фактической эффективности мероприятий

10. Применение управляющих решений по методам увеличения технической готовности

9. Выявление, оценка факторов, влияющих на простои и отказы

8. Поэлементный анализ показателей ИТС (простоев) и их связи с показателями надежности

7. Структурно-производственный анализ показателей (удельных простоев и др.)

6. Определение предельного значения показателей (удельных простоев в ТО и др.)

5. Сравнение нормативных и необходимых показателей

4. Определение необходимых показателей (коэфф. выпуска, и технической готовности)

3. Определение элементов покрытия прироста объема перевозок в результате улучшения показателей работы

2. Определение источников покрытия прироста объема перевозок

1. Определение необходимой производительности в связи с запланированным ростом объема перевозок

# III

# I

# IV

# II

# V