# Параметры червячных передач

| Номиналь-ные пере-даточные числа | Обозна-чение пара-метра | Межосевые расстояния, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 |
|  |  | Сочетание параметров |
| 8; 16; 31,5 | z2:z1 | 32:4 | 32:2 | 32:1 | 32:4 | 32:2 | 32:1 | 32:4 | 32:2 | 32:1 | 32:4 | 32:2 | 32:1 | 32:4 | 32:2 | 32:1 |
|  | m | 3,15 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 6,3 |
|  | q | 8 | 8 | 8 | 8 | 12,5 |
|  | x | 0 | 0 | 0 | -0,16 | 0,03 |
|  | u | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 |
| 9; 18; 35,5 | z2:z1 | 36:4 | 36:2 | 36:1 | 36:4 | 36:2 | 36:1 | 36:4 | 36:2 | 36:1 | 36:4 | 36:2 | 36:1 | 36:4 | 36:2 | 36:1 |
|  | m | 2,50 | 3,15 | 4,00 | 5,00 | 6,3 |
|  | q | 12,5 | 16,0 | 12,5 | 12,5 | 8 |
|  | x | +0,950 | -0,603 | +0,750 | +0,750 | 0,222 |
|  | u | 9 | 18 | 36 | 9 | 18 | 36 | 9 | 18 | 36 | 9 | 18 | 36 | 9 | 18 | 36 |
| 10; 20; 40 | z2:z1 | 40:4 | 40:2 | 40:1 | 40:4 | 40:2 | 40:1 | 40:4 | 40:2 | 40:1 | 40:4 | 40:2 | 40:1 | 40:4 | 40:2 | 40:1 |
|  | m | 2,50 | 3,15 | 4,00 | 5,00 | 5,0 |
|  | q | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
|  | x | +0,2 | +0,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | u | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 |
| 11,2; 22,4; 45 | z2:z1 | 46:4 | 46:2 | 46:1 | 46:4 | 46:2 | 46:1 | 46:4 | 46:2 | 46:1 | 46:4 | 46:2 | 46:1 | 46:4 | 46:2 | 46:1 |
|  | m | 2,00 | 2,50 | 3,15 | 4,00 | 5,0 |
|  | q | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 |
|  | x | +0,50 | +1,00 | +0,75 | +0,25 | 0 |
|  | u | 11,5 | 23,0 | 46,0 | 11,5 | 23,0 | 46,0 | 11,5 | 23,0 | 46,0 | 11,5 | 23,0 | 46,0 | 11,5 | 23,0 | 46,0 |
| 12,5; 25; 50 | z2:z1 | 50:4 | 50:2 | 50:1 | 50:4 | 50:2 | 50:1 | 50:4 | 50:2 | 50:1 | 50:4 | 50:2 | 50:1 | 50:4 | 50:2 | 50:1 |
|  | m | 2,00 | 2,50 | 3,15 | 4,00 | 4,0 |
|  | q | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 20,0 |
|  | x | +0,250 | +0,750 | +0,496 | 0 | 0 |
|  | 25,0 | 12,5 | 25,0 | 50,0 | 12,5 | 25,0 | 50,0 | 12,5 | 25,0 | 50,0 | 12,5 | 25,0 | 50,0 | 12,5 | 25,0 | 50,0 |
| 14; 28; 56 | z2:z1 | 56:4 | 56:2 | 56:1 | 56:4 | 56:2 | 56:1 | 56:4 | 56:2 | 56:1 | 56:4 | 56:2 | 56:1 | 56:4 | 56:2 | 56:1 |
|  | m | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,15 | 4,0 |
|  | q | 20 | 20 | 20 | 20 | 12,5 |
|  | x | +0,375 | +1,000 | +1,000 | +0,682 | -0,250 |
|  | u | 14,5 | 28,0 | 56,0 | 14,5 | 28,0 | 56,0 | 14,5 | 28,0 | 56,0 | 14,5 | 28,0 | 56,0 | 14,5 | 28,0 | 56,0 |
| 63 | z2:z1 | 63:1 | 63:1 | 63:1 | 63:1 |
|  | m | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,15 |
|  | q | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | x | -0,125 | +0,500 | +0,500 | +0,180 |
|  | u | 63 | 63 | 63 | 63 |

# Продолжение таблицы

| Номиналь-ные пере-даточные числа | Обозна-чение пара-метра | Межосевые расстояния, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
|  |  | Сочетание параметров |
| 8; 16; 31,5 | z2:z1 | 32:4 | 32:2 | 32:1 | 32:4 | 32:2 | 32:1 | 32:4 | 32:2 | 32:1 | 32:4 | 32:2 | 32:1 | 32:4 | 32:2 | 32:1 |
|  | m | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,5 |
|  | q | 8,0 | 12,5 | 8,0 | 12,5 | 8,0 |
|  | x | 0 | +0,25 | 0 | +0,25 | 0 |
|  | u | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 |
| 9; 18; 35,5 | z2:z1 | 36:4 | 36:2 | 36:1 | 36:4 | 36:2 | 36:1 | 36:4 | 36:2 | 36:1 | 36:4 | 36:2 | 36:1 | 36:4 | 36:2 | 36:1 |
|  | m | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | q | 14,0 | 8,0 | 12,5 | 8,0 | 12,5 |
|  | x | +0,397 | +0,500 | +0,750 | +0,500 | +0,750 |
|  | u | 9 | 18 | 36 | 9 | 18 | 36 | 9 | 18 | 36 | 9 | 18 | 36 | 9 | 18 | 36 |
| 10; 20; 40 | z2:z1 | 40:4 | 40:2 | 40:1 | 40:4 | 40:2 | 40:1 | 40:4 | 40:2 | 40:1 | 40:4 | 40:2 | 40:1 | 40:4 | 40:2 | 40:1 |
|  | m | 6,3 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
|  | q | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 |
|  | x | +0,397 | +0,571 | 0 | +0,125 | 0 |
|  | u | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 |
| 11,2; 22,4; 45 | z2:z1 | 46:4 | 46:2 | 46:1 | 46:4 | 46:2 | 46:1 | 46:4 | 46:2 | 46:1 | 46:4 | 46:2 | 46:1 | 46:4 | 46:2 | 46:1 |
|  | m | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 8,0 | 8,0 |
|  | q | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 |
|  | x | +1,000 | +0,571 | 0,750 | +0,125 | +0,250 |
|  | u | 11,5 | 23,0 | 46,0 | 11,5 | 23,0 | 46,0 | 11,5 | 23,0 | 46,0 | 11,5 | 23,0 | 46,0 | 11,5 | 23,0 | 46,0 |
| 12,5; 25; 50 | z2:z1 | 50:4 | 50:2 | 50:1 | 50:4 | 50:2 | 50:1 | 50:4 | 50:2 | 50:1 | 50:4 | 50:2 | 50:1 | 50:4 | 50:2 | 50:1 |
|  | m | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 8,0 |
|  | q | 12,5 | 20,0 | 12,5 | 20,0 | 12,5 |
|  | x | +0,750 | +0,100 | +0,496 | +0,710 | 0 |
|  | 25,0 | 12,5 | 25,0 | 50,0 | 12,5 | 25,0 | 50,0 | 12,5 | 25,0 | 50,0 | 12,5 | 25,0 | 50,0 | 12,5 | 25,0 | 50,0 |
| 14; 28; 56 | z2:z1 | 56:4 | 56:2 | 56:1 | 56:4 | 56:2 | 56:1 | 56:4 | 56:2 | 56:1 | 56:4 | 56:2 | 56:1 | 56:4 | 56:2 | 56:1 |
|  | m | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 6,3 |
|  | q | 20,0 | 12,5 | 20,0 | 12,5 | 20,0 |
|  | x | +1,000 | +0,750 | +1,000 | +0,464 | +0,682 |
|  | u | 14,5 | 28,0 | 56,0 | 14,5 | 28,0 | 56,0 | 14,5 | 28,0 | 56,0 | 14,5 | 28,0 | 56,0 | 14,5 | 28,0 | 56,0 |
| 63 | z2:z1 | 63:1 | 63:1 | 63:1 | 63:1 | 63:1 |
|  | m | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 6,3 |
|  | q | 16,0 | 12,5 | 16,0 | 12,5 | 16,0 |
|  | x | +0,500 | -0,750 | +0,500 | -1,000 | +0,182 |
|  | u | 63 | 61 | 63 | 61 | 63 |